## Slide 1: 研究內容報告
指導：蔡孟伸 教授
學生：張詔宇
民國114年04月09日

## Slide 2: DSDL 在訊息中的表現
發布/訂閱
請求/回應
Data Frame
Notes: 訊框中 DATA 欄位（或稱為 Payload 區、數據區）主要的、代表應用程式實際資訊的部分，其結構、內容和語義確實是由對應的 DSDL 檔案定義的。
DSDL 檔案描述了要傳輸的數據有哪些欄位、它們的型別、順序等。
Cyphal 的序列化規則會根據這個 DSDL 定義，將應用程式的數據物件轉換成位元組序列，這些位元組構成了 DATA 欄位的主要內容。
需要補充的關鍵點：
DATA 欄位可能還包含非 DSDL 定義的 Cyphal 元數據 (Metadata)： 為了實現 Cyphal 的功能（如多幀傳輸、傳輸識別等），Cyphal 傳輸層規範通常會將一些額外的控制資訊也放在底層傳輸協定的 DATA 欄位中，而這些資訊並非由應用程式的 DSDL 檔案定義。
  以 Cyphal/CAN 為例： CAN 訊框的 DATA 欄位（最多 8 位元組或 CAN FD 的 64 位元組）最後一個位元組被定義為「尾位元組 (Tail Byte)」。這個尾位元組包含了傳輸 ID (Transfer-ID) 的一部分以及幀標記位（開始幀、結束幀、Toggle 位）。這個尾位元組的內容和格式是由 Cyphal/CAN 傳輸規範定義的，而不是由您正在傳輸的具體訊息（如 Heartbeat）的 DSDL 檔案定義的。DATA 欄位中尾位元組之前的位元組才是由 DSDL 定義並序列化後的應用數據。
  以 Cyphal/UDP 為例： UDP Datagram 的 Payload（數據部分）包含了一個固定的 Cyphal/UDP 標頭（24 位元組），後面才跟著由 DSDL 定義並序列化後的應用數據。這個標頭包含了版本、優先級、節點 ID、傳輸 ID 等資訊，其格式由 Cyphal/UDP 傳輸規範定義，與應用層的 DSDL 無關。
  以 Cyphal/Serial 為例： 與 UDP 類似，它也有一個在應用數據之前的 Cyphal/Serial 標頭。

## Slide 3: 心跳訊息
訊息全名 : uavcan.node.Heartbeat
固定主題 ID : 7509
發布/訂閱模式
功能 : 此訊息包含節點的運行時間、健康等級和操作模式，主要 用於網路監控和判斷節點是否離線或重啟。
訊框內容 :
  Uptime :表示節點從啟動到現在所經過的秒數。
  Health :表示節點的抽象健康狀態。
  Mode : 表示節點的抽象操作模式。
Cyphal 協議中唯一強制要求所有非匿名節點必須實現和發布的高階功能。
Notes: uptime (型別 uint32):
  表示節點從啟動到現在所經過的秒數。
  這個計數器不應溢出（除非運行超過約 136 年）。當達到 uint32 的最大值 (0xFFFFFFFF) 後，它應保持在最大值，直到節點重新啟動。
  其他節點可以通過監測 uptime 值的跳變（突然變小）來判斷一個遠程節點是否已經重新啟動。
health (型別 uavcan.node.Health.1.0):
  表示節點的抽象健康狀態。這是一個枚舉型別（基於 uint2），定義了四種狀態：
    NOMINAL (0): 正常。
    ADVISORY (1): 建議性警告，節點遇到次要問題，但不影響核心功能。
    CAUTION (2): 警告，節點遇到主要故障，處於降級模式或超出設計限制。
    WARNING (3): 嚴重警告，節點發生致命故障，無法執行其預期功能。
  如果節點執行多個任務或提供多個服務，health 應反映最差的那個任務/服務的狀態。
mode (型別 uavcan.node.Mode.1.0):
  表示節點的抽象操作模式。這也是一個枚舉型別（基於 uint3），定義了幾種標準模式：
    OPERATIONAL (0): 正常操作模式。
    INITIALIZATION (1): 節點正在初始化（通常在剛啟動後）。
    MAINTENANCE (2): 節點處於維護模式（例如，校準、自檢）。
    SOFTWARE_UPDATE (3): 節點正在進行軟體/韌體更新，或者其引導加載程序 (bootloader) 正在運行。
    其他值保留供未來使用。
  這個欄位讓其他節點了解該節點當前的總體狀態，例如判斷它是否準備好接收操作指令。
vendor_specific_status_code (型別 uint8):
  一個可選的、由供應商定義的狀態碼。
  可以用於傳遞更詳細的、特定於應用的狀態資訊，例如特定的故障代碼、內部狀態標誌位等。如果未使用，應設為 0。

## Slide 4: 節點資訊查詢
訊息全名 : uavcan.node.GetInfo
固定主題 ID : 430
請求/回應模式
功能 : 一個點對點服務，允許節點向特定的另一個節點請求其靜態身份和版本資訊（如名稱、唯一 ID、硬體/軟體版本）
訊框內容 :
請求 (客戶端) : Data 欄位為空(包括Tail Byte)。
回應 (伺服端) :
  protocol_version : 代表該伺服器節點所遵循的 Cyphal 協議版本。 (必選)
  hardware_version (uavcan.node.Version.1.0) : 代表該伺服器節點的硬體版本。 (必選)
  software_version (uavcan.node.Version.1.0) : 代表該伺服器節點當前運行的軟體/韌體版本。 (必選)

## Slide 5: 節點資訊查詢
  software_vcs_revision_id (uint64) : 軟體版本控制系統 (VCS) 的修訂 ID 或 HASH 值。 (必選，但值為 0 表示未提供)
  unique_id (uint8[16]) : 該伺服器節點的 128 位元全局唯一識別碼。 (必選)
  name (uint8[<=50]) : 人類可讀的節點名稱（可變長度 UTF-8 字串）。 (必選，且不能為空字串)
  software_image_crc (uint64[<=1]) : 軟體映像檔的 CRC 或 HASH 值。 (可選)。
  certificate_of_authenticity (CoA) (uint8[<=222]) : 真偽驗證證書。 (可選)
Classic CAN 訊框的 DATA 欄位無法包含所有節點資訊查詢的所有訊息內容，所以會使用多幀傳輸 (Multi-frame Transfer) 。

## Slide 6: 匯流排資料流監控
訊息全名 : uavcan.node.port.List
固定主題 ID : 7510
發布/訂閱模式
功能 : 節點主動廣播一個列表，列出它們正在使用或提供的所有通訊端口（主題和服務）。
訊框內容 :
  publishers (SubjectIDList.1.0) : 節點正在發布的主題 ID 列表。
  subscribers (SubjectIDList.1.0) : 節點正在訂閱的主題 ID 列表。
  clients (ServiceIDList.1.0) : 節點作為客戶端正在使用的服務 ID 列表。
  servers (ServiceIDList.1.0) : 節點作為伺服器正在提供的服務 ID 列表。
List 訊息多以多幀傳輸 (Multi-frame Transfer) 來發送

## Slide 7: 網路時間同步
訊息全名 : uavcan.time.Synchronization
固定主題 ID : 7168
發布/訂閱模式
功能 : 時間主節點定期廣播一條特殊訊息，從節點接收此訊息，利用第二次收到的訊息攜帶的第一次訊息的精確發送時間戳，結合兩次訊息的接收時間戳，來解算出時鐘偏差，校準自己的本地時鐘以對齊主節點。
訊框內容 :
  前一則 Synchronization 訊息被傳送出去時的精確時間戳

## Slide 8: 遠端檔案系統介面
uavcan.file.GetInfo ID : 405
uavcan.file.List ID : 406
uavcan.file.Modify ID : 407
uavcan.file.Read ID : 408
uavcan.file.Write ID : 409
請求/回應模式
功能 : 客戶端對伺服器上儲存的檔案和目錄進行創建、讀取、寫入、刪除、列出、移動、重命名等操作。
訊框內容 :
uavcan.file.GetInfo :
  請求 : 一個檔案或目錄的路徑
  回應 : 回該路徑對應條目的元數據(檔案大小、最後修改時間、檔案類型)

## Slide 9: 遠端檔案系統介面
uavcan.file.List :
  請求 : 一個目錄的路徑與一個索引值(代表資料夾的第幾項檔案)。
  回應 : 請求索引的檔案名稱。
uavcan.file.Modify :
  請求 : 對檔案執行(移動/重新命名、複製、刪除 、創建空檔案)。
  回應 : 操作結果。
uavcan.file.Read :
  請求 : 請求讀取檔案內容。
  回應 : 檔案數據。
uavcan.file.Write :
  請求 : 向檔案寫入數據。
  回應 : 操作結果。
執行這些訊息時訊框容易超過 7byte 所以幾乎都是使用多幀傳輸

## Slide 10: 通用節點指令
訊息全名 : uavcan.node.ExecuteCommand
固定主題 ID : 435
請求/回應模式
功能 : 定義了一個標準框架，用於向遠程節點發送預定義的（標準或廠商特定的）控制指令，並接收執行的狀態和可選的輸出結果。
訊框內容 :
請求 :要執行的指令碼，Cyphal定義了一些通用指令碼，也可以自訂。
  COMMAND_RESTART (65535): 重啟節點。
  COMMAND_POWER_OFF (65534): 關閉節點電源（如果硬體支持）。
  COMMAND_BEGIN_SOFTWARE_UPDATE (65533): 開始軟體更新流程（需要 parameter 提供檔案路徑）。
  COMMAND_FACTORY_RESET (65532): 將節點配置恢復到出廠預設值（可能需要重啟）。
  COMMAND_EMERGENCY_STOP (65531): 立即停止所有活動並進入安全狀態，直到重啟。
  COMMAND_STORE_PERSISTENT_STATES (65530): 將當前易失性配置（例如通過暫存器介面修改的）保存到非揮發性存儲中。
  COMMAND_IDENTIFY (65529): 讓節點通過物理方式標識自己（例如閃爍 LED、發出聲音）。

## Slide 11: 通用節點指令
回應 : 執行結果
  STATUS_SUCCESS (0): 指令成功啟動或執行完成。
  STATUS_FAILURE (1): 無法啟動或期望的結果無法達成。
  STATUS_NOT_AUTHORIZED (2): 客戶端沒有權限執行此指令。
  STATUS_BAD_COMMAND (3): 伺服器不認識或不支援請求的 command。
  STATUS_BAD_PARAMETER (4): 提供的 parameter 對於所選的 command 無效。
  STATUS_BAD_STATE (5): 伺服器當前的狀態不允許執行此指令（例如，在飛行中執行恢復出廠設定）。
  STATUS_INTERNAL_ERROR (6): 操作本應成功，但發生了意外的內部錯誤。

## Slide 12: 節點軟體更新
訊息全名 : uavcan.time.Synchronization
固定主題 ID : 結合遠端檔案系統介面 uavcan.file.Read與通用節點指令 uavcan.node.ExecuteCommand
發布/訂閱模式
功能 : 通過組合通用的 ExecuteCommand 服務和標準的 uavcan.file.Read 服務，實現了標準化、的遠程韌體更新機制。
訊框內容 :
  使用遠端檔案系統介面 uavcan.file.Read 服務來從檔案伺服器下載軟體映像檔。
  使用通用節點指令 uavcan.node.ExecuteCommand 服務中的 COMMAND_BEGIN_SOFTWARE_UPDATE 指令來啟動和控制更新過程。

## Slide 13: 暫存器介面
訊息全名 : uavcan.register.Access uavcan.register.List
固定主題 ID : uavcan.register.Access ID 384 uavcan.register.List ID 385
發布/訂閱模式
功能 :
  暫存器 :節點內部的一個具名的、可通過標準 Cyphal 服務遠程訪問的值。
  讓客戶端能夠讀取和修改另一個特定節點（伺服器）內部存儲的值 「暫存器」(Registers)。
訊框內容 :
uavcan.register.Access :
  請求 : 讀取或寫入單個指定名稱的暫存器。
  回應 : 讀取到的暫存器的當前值，如果寫入成功，這裡返回的是寫入後的新值。

## Slide 14
uavcan.register.List :
  請求 :列出伺服器節點上所有可用的暫存器的名稱。
  回應 : 讀取到的暫存器的當前值，如果寫入成功，這裡返回的是寫入後的新值。

## Slide 15: 診斷和事件記錄
訊息全名 : uavcan.diagnostic.Record
固定主題 ID : 8184
發布/訂閱模式
功能 : 訊息包含了時間戳、嚴重性級別和可讀的文本，允許節點以標準化的方式發布日誌信息，便於其他工具或節點進行監控、顯示和存檔。
訊框內容 :
  Timestamp :事件發生的精確時間戳。
  Severity : 訊息的嚴重性級別。(嚴重性級別在下一頁)
  Text : 訊息文本，內容可以是任何描述性信息，例如錯誤消息、狀態變更通知、感測器讀數、用戶操作記錄等。

## Slide 16
uavcan.diagnostic.Severity.1.0 定義了 8 個嚴重性級別（數值越小越不重要）：
  TRACE (0): 開發/追蹤訊息（通常在生產環境中禁用）。
  DEBUG (1): 除錯訊息（通常在生產環境中禁用）。
  INFO (2): 一般資訊（例如，狀態轉換、啟動完成）。
  NOTICE (3): 值得注意的資訊（比 INFO 更重要）。
  WARNING (4): 警告訊息（可能出現問題或異常）。
  ERROR (5): 錯誤訊息（功能受影響）。
  CRITICAL (6): 嚴重錯誤（系統處於危險狀態）。
  ALERT (7): 緊急警報（需要立即關注和處理）。

## Slide 17: 即插即用節點 (PnP)
訊息全名 : uavcan.pnp.NodeIDAllocationData uavcan.pnp.cluster.*
固定主題 ID : uavcan.pnp.NodeIDAllocationData ID 8165 uavcan.pnp.cluster.* ID 8164、391、390
發布/訂閱模式
功能 : 自動化的節點 ID 分配，使節點在無需任何手動配置的情況下，連接到網路後能夠自動獲取一個在當前網路中唯一的節點 ID (Node ID)。實現「即插即用」體驗。
訊框內容 :
uavcan.pnp.NodeIDAllocationData :
  待分配節點 : 發送分配節點請求(主題 8165)，node_id欄位中填寫期望id或最大值。
  分配節點(分配者) : 收到請求後，查找或分配 Node ID，然後發送包含待分配者的 unique_id 和已分配的 node_id 的回應訊息。

## Slide 18
uavcan.pnp.cluster.* :
  Discovery (ID 8164) : 用於分配者互相發現彼此的存在和 Node ID。每個分配者啟動時會廣播此訊息。
  RequestVote (ID 391) :用於 Raft 的領導者選舉 (Leader Election)。當一個分配者認為當前的領導者失效時，它會向其他分配者發送 RequestVote 請求，請求它們投票給自己成為新的領導者。其他分配者會根據 Raft 規則決定是否投票給它，並通過回應告知結果。
  AppendEntries (ID 390) :
    日誌複製 : 主分配者分配了一個心節點的node_id後將其訊息傳送給所有分配節點，次分配者需要回覆 (Response) 確認它們是否成功添加了記錄。
    心跳維持 : 定期通過 AppendEntries 請求(類似心跳訊息)告知其他分配節點主分配者仍在線，節點分配功能正常。

## Slide 19: 網際網路/區域網路轉發介面
訊息全名 : uavcan.internet.udp.OutgoingPacket
固定主題 ID : 8174
發布/訂閱模式
功能 :提供一個標準化的機制，允許本地 Cyphal 網路上的節點與外部的 IP 網路（例如公司內部區域網路 LAN 或公共網際網路 Internet）上的主機進行雙向的 UDP 通訊。
訊框內容 :
  本地 Cyphal 節點用它來請求數據機節點將 UDP 數據發送到外部 IP 主機。
  Payload 欄位:
    session_id: 一個由發起節點生成的 ID，用於匹配可能的外部回應。
    destination_port: 目標 UDP 端口。
    destination_address: 目標主機的 IP 地址或域名 (最多 45 字元)。
    use_masquerading: 布爾標誌。如果為 true，則告知數據機節點需要建立 NAT 映射，因為本地節點期望收到回應。
    payload: 要發送的 UDP 數據 (最多 508 位元組)。

## Slide 20
訊息全名 : uavcan.internet.udp.OutgoingPacket
固定主題 ID : 500
請求/回應模式
功能 : 數據機節點用它來將從外部 IP 網路收到的 UDP 數據轉發給本地 Cyphal 網路上的目標節點。

## Slide 21: 元傳輸
訊息全名 : uavcan.metatransport.can.Frame
uavcan.metatransport.ethernet.Frame
uavcan.metatransport.serial.Fragment
uavcan.metatransport.udp.Frame
固定主題 ID : 無固定主題ID需自行設定
發布/訂閱模式
功能 : 實現網路橋接 (Network Bridging) 或隧道傳輸 (Tunneling)
訊框內容 :
uavcan.metatransport.can.Frame:
  用於封裝一個 CAN 或 CAN FD 幀。
  時間戳 (SynchronizedTimestamp)：該幀被接收或發送的時間。
  CAN ID (ArbitrationID)：包含標準 ID 或擴展 ID。
  數據負載 (DataClassic 或 DataFD)：CAN 幀的數據欄位內容（最多 8 或 64 字節）。
  標誌位：是否是 CAN FD 幀、是否使用了 BRS (Bit Rate Switch)、是否是 RTR (Remote Transmission Request) 幀、是否是錯誤幀 (Error) 等。

## Slide 22
uavcan.metatransport.ethernet.Frame:
  用於封裝一個 乙太網幀 (Ethernet Frame)。
  源 MAC 地址。
  目標 MAC 地址。
  EtherType（例如 IPv4, IPv6, ARP）。
  Payload（乙太網幀的數據部分，最大約 9KB 支持 Jumbo Frame）。
uavcan.metatransport.serial.Fragment:
  用於封裝通過串列埠（如 UART, RS-232/422/485）接收或發送的一塊任意的二進制數據片段。
  時間戳 (SynchronizedTimestamp)。
  數據片段 (uint8[<=CAPACITY_BYTES])。
uavcan.metatransport.udp.Frame:
  用於封裝一個 UDP 數據報 (Datagram)。
  時間戳 (SynchronizedTimestamp)。
  源端點信息 (Endpoint: IP 地址, MAC 地址, UDP 端口)。
  目標端點信息 (Endpoint)。
  UDP Payload (數據部分)。

## Slide 23
常見
  uavcan.node.Heartbeat (心跳訊息)
  uavcan.node.GetInfo (節點資訊查詢)
  uavcan.register.Access / List (暫存器介面)
  uavcan.diagnostic.Record (診斷和事件記錄)
  uavcan.time.Synchronization (網路時間同步)
  uavcan.node.ExecuteCommand (通用節點指令)
不常見
  uavcan.file.* (遠端檔案系統介面)
  節點軟體更新
  uavcan.pnp.* (即插即用節點)
  uavcan.internet.udp.* (網際網路/區域網路轉發介面)
  uavcan.metatransport.* (元傳輸)
Notes: uavcan.node.Heartbeat (心跳): 強制性。這是判斷節點是否在線、基本健康狀況和運行模式的基礎，是構建可靠系統的必需品。
uavcan.node.GetInfo (節點資訊查詢): 強烈建議。獲取節點的身份 (Unique ID)、軟體/硬體版本、名稱等。對於網路發現、診斷、版本管理、PnP 和軟體更新流程都至關重要。
uavcan.register.Access / List (暫存器介面): 非常常見。這是標準的配置參數讀寫（例如設定端口 ID、PID 參數、校準值）和狀態監控方式。使得節點可配置、可觀測，極大方便了系統集成和調試。
uavcan.diagnostic.Record (診斷和事件記錄): 非常常見。標準的日誌輸出方式，用於報告錯誤、警告、狀態變更等。對於監控、除錯和事後分析非常有價值。
比較常見 / 許多系統會用到：
uavcan.time.Synchronization (網路時間同步): 在需要精確時間協同的系統中非常普遍，例如需要進行傳感器融合、分佈式控制、精確事件定序的應用（常見於無人機、機器人等）。如果系統對時間精度要求不高，可能會省略。
uavcan.node.ExecuteCommand (通用節點指令): 對於需要遠程管理和控制的節點很常見。如遠程重啟、觸發軟體更新、恢復出廠設置、保存配置等。簡單的、無需管理的節點可能不會實現。
uavcan.node.port.List (匯流排資料流監控): 對於網路分析和診斷工具非常有用。應用節點本身可能不直接依賴它來完成核心功能，但實現它有助於提高系統的可觀測性和可維護性。
相對不常見 / 特定場景使用：
uavcan.file.* (遠端檔案系統介面): 僅在需要遠程檔案操作時使用。例如，需要通過網路下載韌體、上傳/下載日誌或大型數據文件。如果節點不處理遠程檔案，則不需要。
節點軟體更新 (協議流程): 其常見程度取決於系統是否需要遠程更新能力。它本身是一個協議，依賴於 ExecuteCommand 和 file.Read。
uavcan.pnp.* (即插即用節點): 僅在需要自動節點 ID 分配時使用。在追求高確定性和安全性的系統中，通常會選擇靜態配置 ID 而避免使用 PnP。
uavcan.internet.udp.* (網際網路/區域網路轉發介面): 僅在需要將 Cyphal 網路橋接到外部 IP 網路時使用，屬於較為特殊的網關功能。
uavcan.metatransport.* (元傳輸): 用於特殊目的，如記錄底層原始匯流排流量、網路的透明橋接、HIL 仿真等。不涉及常規的應用層數據交換。

## Slide 24
報告完畢謝謝老師